| Futral Cam | 244/248 | .635/.627 | 112 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lobe |  | I1 |  | Lift | Dur | Open | Close | Area |
| Centerline |  | 111.7 ATDC |  | 0.006 | 304.3 | 38.5 BTDC | 85.8 ABDC | 30.99 |
| .050 Lift C/L |  | 111.9 ATDC |  | 0.020 | 271.7 | 23.7 BTDC | 68.0 ABDC | 30.81 |
| Runout |  | 0.00060 |  | 0.050 | 244.1 | 10.1 BTDC | 53.9 ABDC | 30.35 |
| Peak Open Acc. |  | 0.000433 |  | 0.100 | 212.9 | 5.3 ATDC | 38.2 ABDC | 29.09 |
| Peak Nose Acc. |  | -0.000285 |  | 0.150 | 186.4 | 18.4 ATDC | 24.9 ABDC | 27.39 |
| Peak Close Acc. |  | 0.000423 |  | 0.200 | 161.1 | 31.0 ATDC | 12.1 ABDC | 25.13 |
| Lift @ TDC |  | 0.0815 |  | 0.250 | 134.4 | 44.3 ATDC | 1.2 BBDC | 22.07 |
| Minium Flat |  |  |  | 0.300 | 103.1 | 60.0 ATDC | 16.9 BBDC | 17.09 |
| Follower Dia. |  | 0.9158 |  | 0.350 | 58.3 | 82.5 ATDC | 39.2 BBDC | 10.33 |
|  |  |  | 0.37361 | Peak Lift |  |  |  |  |
| Lobe |  | E1 |  | Lift | Dur | Open | Close | Area |
| Centerline |  | 111.7 BTDC |  | 0.006 | 306.3 | 83.3 BBDC | 43.0 ATDC | 31.05 |
| .050 Lift C/L |  | 111.4 BTDC |  | 0.020 | 275.3 | 68.7 BBDC | 26.5 ATDC | 30.88 |
| Runout |  | 0.00040 |  | 0.050 | 246.8 | 54.8 BBDC | 12.0 ATDC | 30.34 |
| Peak Open Acc. |  | 0.000404 |  | 0.100 | 215.0 | 39.1 BBDC | 4.1 BTDC | 29.22 |
| Peak Nose Acc. |  | -0.000335 |  | 0.150 | 188.3 | 25.9 BBDC | 17.6 BTDC | 27.56 |
| Peak Close Acc. |  | 0.000394 |  | 0.200 | 162.3 | 13.0 BBDC | 30.6 BTDC | 25.28 |
| Lift @ TDC |  | 0.0861 |  | 0.250 | 134.6 | 0.9 ABDC | 44.5 BTDC | 22.15 |
| Minium Flat |  |  |  | 0.300 | 102.0 | 17.2 ABDC | 60.8 BTDC | 17.66 |
| Follower Dia. |  | 0.9000 |  | 0.350 | 54.3 | 41.1 ABDC | 84.6 BTDC | 9.85 |
|  |  |  | 0.36889 | Peak Lift |  |  |  |  |